Лист-вкладыш                                                                  Схема подвода труб к модулю Ас700.92

Модуль Ас700.92 крашенный

Модуль состоит из раковины Ас700 21 и корпусной

конструкции с распашными фасадами и полкой — тумбы под раковину Ас700 41. Данные элементы упакованы в короба из гофрокартона.

Габаритные размеры (Ш*Г*В)

Модуль Ас700 21 - 700*440*195

Модуль Ас700 41 - 660*320*805

В комплект фурнитуры модуля включены:

анкер-болт 10х80                                         - 2шт.

опора                                                            - 4шт.

шуруп 4х16                                                   - 16шт.

комплект крепежа для раковины                - 1шт.

(вложен в упаковку раковины)

Герметик силиконовый (40мл)                    - 1шт.

Рекомендации по установке:

Монтаж модуля осуществлять в два этапа:

  - Закрепить тумбу под раковину к стене анкер-болтами

согласно схемы навески, при монтаже модуля (установке раковины) стык

между тумбой и раковиной, во избежание попадания влаги, обработать герметиком.

  - Установить раковину на тумбу и закрепить «комплектом

крепежа для раковины», согласно паспорта изделия.

1   - Место для вывода труб водоснабжения и канализации

В дне и полке модуля имеются четыре дополнительных

отверстия Ф60мм на расстоянии 60мм и 130мм. от стены,

для сливной трубы и подвода воды.

# Text boxes

1