Лист-вкладыш

Модуль Ас600.92 крашенный

Модуль состоит из раковины Ас600 21 и корпусной

конструкции с распашными фасадами и полкой — тумбы под раковину Ас600 41. Данные элементы упакованы в короба из гофрокартона.

Габаритные размеры (Ш*Г*В)

Модуль Ас600 21 - 605*450*170

Модуль Ас600 41 - 560*320*805

В комплект фурнитуры модуля включены:

анкер-болт 10х80                                         - 2шт.

опора                                                            - 4шт.

шуруп 4х16                                                   - 16шт.

комплект крепежа для раковины                - 1шт.                                                                   Схема подвода труб к модулю Ас600.92

(вложен в упаковку раковины)

герметик силиконовый (40мл)                     - 1шт.

Рекомендации по установке:

Монтаж модуля осуществлять в два этапа:

  - Закрепить тумбу под раковину к стене анкер-болтами

согласно схемы навески, при монтаже модуля (установке раковины) стык

между тумбой и раковиной, во избежание попадания влаги, обработать герметиком.

  - Установить раковину на тумбу и закрепить «комплектом

крепежа для раковины», согласно паспорта изделия.

1   - Место для вывода труб водоснабжения и канализации

В дне и полке модуля имеются четыре дополнительных

отверстия Ф60мм на расстоянии 60мм и 130мм. от стены,

для сливной трубы и подвода воды.

# Text boxes

1